## Slide 1
ICT 캡스톤 디자인 최종 발표
드론 정밀 착륙 유도 장치 개발
ICT 융합학부 / 2018045323 / 김교원
05.20.2025

## Slide 2
CONTENTS
01
개요
문제 상황
솔루션
시스템 구조
02
개발 과정
Drone
GCS
Landing Station
03
데모 영상
테스트 구조
테스트 영상
04
마무리
기대 효과
추후 개선점

## Slide 3
01. 개요

## Slide 4
01. 개요
문제 상황
ICT 캡스톤 디자인 최종 발표
01
시장
03
기존 솔루션의 한계
02
운용 시
애로사항

## Slide 5
01. 개요
문제 상황
ICT 캡스톤 디자인 최종 발표

## Slide 6
01. 개요
문제 상황
ICT 캡스톤 디자인 최종 발표
출처 – 드론플레이

## Slide 7
01. 개요
솔루션
ICT 캡스톤 디자인 최종 발표
Before
After

## Slide 8
01. 개요
ICT 캡스톤 디자인 최종 발표
Drone
PC
Joystick
Landing
Station
시스템 구조

## Slide 9
02. 개발 과정

## Slide 10
02. 개발 과정
ICT 캡스톤 디자인 최종 발표
드론
[GPS] : Readytosky Ublox NEO M8N GPS
조건 – 흔히 사용되는 Ublox NEO-M8N 이용 모델 선정
[FC] : Cube Pilot OrangeCube
조건 – MissionPlanner 앱 호환 FC
[Frame] : RC Bank – F450
조건 – 2kg 이내 (보유 자격증 기준 상한선 제품)
[Battery] : PT-B2200N-SP45
조건 – 테스트 1시간 확보 가능한 제품
[Telemetry] : Holybro sik telemetry radio v3
조건 – 최대 100m 까지 테스트 가능한 제품군 (통신 안정성 확보)

## Slide 11
02. 개발 과정
ICT 캡스톤 디자인 최종 발표
드론
[ Process List ]
FC 검증
하드웨어 납땜 및 체결
배터리 에이징 테스트
Telemetry Test
GPS Test
ESC Calibration
Motor Test
FC Parameter Setting
< 2024.12 ~ 2025.05 >
[ Feature List ]
실시간 원격 데이터 처리
RTL 기능 탑재
GCS 기반 위치 제어

## Slide 12
02. 개발 과정
ICT 캡스톤 디자인 최종 발표
[EVB] : Arduino Micro
조건 – Joystick 오픈소스 활용 가능한 HID 인식 장치
[Joystick] : Arduino Joystick Module
조건 – X,Y 2축과 스위치 보유 모델
GCS
[Telemetry] : Holybro sik telemetry radio v3
조건 – 최대 100m 까지 테스트 가능한 제품군 (통신 안정성 확보)
[PC APP] : MissionPlanner
조건 – 모듈과 호환 가능한 PC APP / MavlinkProtocol Packet 을 도와주는 앱

## Slide 13
02. 개발 과정
ICT 캡스톤 디자인 최종 발표
[ Process List ]
구조 설계
하드웨어 납땜 및 체결
오픈 소스 분석
FW 제작 (1차~4차)
< 2025.01 ~ 2025.04 >
[ Feature List ]
조이스틱,버튼 값 실시간 전달
조이스틱,버튼 노이즈 필터링
RTL 기능 트리거
데이터 송신 제한 기능
Arming / Disarming 을 위한 Margin 처리
GCS

## Slide 14
02. 개발 과정
ICT 캡스톤 디자인 최종 발표
Landing Station
[EVB] : Raspberry Pi 5 + Hailo hat
조건 – AI Model 구동 가능한 모델
[Monitor] : Keweisi C타입 USB 전압/전류 측정기
조건 – RaspberryPi가 먹는 전류 상한선까지 측정가능한 모델
[Camera] : RaspberryPi Camera Module 3
조건 – EVB set와 호환성 높은 제품, 자동 초점 기능
[Adaptor] : RaspberryPi 27W Adaptor
조건 – ai 가속기에 충분한 전류를 흘려 줄 PowerSupply 모델

## Slide 15
02. 개발 과정
ICT 캡스톤 디자인 최종 발표
[ Process List ]
구조 설계
하드웨어 납땜 및 체결
오픈 소스 분석
Yolo Model 학습 데이터 수집
Yolo Model 학습 (1차 ~ 5차)
인식율 테스트
Interrupt / I2C Command 기능 구현
< 2025.02 ~ 2025.04 >
[ Feature List ]
실시간 Drone 인식 기능
착륙지 중앙으로 드론 위치 보정 기능
I2C bus line을 통해 Command 전달
비상상황 대비 Interrupt 기반 정지 기능
Landing Station

## Slide 16
03. 데모 영상

## Slide 17
03. 데모 영상
테스트 구조
ICT 캡스톤 디자인 최종 발표
Laptop
<APP> MissionPlanner
Arduino Micro
Joysticks
FC
Sik Telemetry
RaspberryPi 5
Buttons
HID
USB
Sik Telemetry
USB
Portable Display
Camera
Module
Hailo Ai Hat (YoloV8n)
I2C / Command line
Interrupt
Emergency Stop
HDMI
Battery
(QC3.0)
8V / 3A
C type USB - 5V / 3A
Landing Station
433Mhz
Drone
GCS
ESC (4)
Motor (4)
PWM
Power Distribution
Board
Battery
(4s1p)
Modules
(GPS..)

## Slide 18
03. 데모 영상
데모 영상
ICT 캡스톤 디자인 최종 발표

## Slide 19
04. 마무리

## Slide 20
01
활용도
03
인적 오류 예방
02
기존 구조 개선
과목명 or 프로젝트명
01. 마무리
기대 효과

## Slide 21
01
저가형 경량 모델로
재선정 후 테스트
02
MissionPlanner종속적
과목명 or 프로젝트명
01. 마무리
추후 개선점

## Slide 22
ICT 캡스톤 디자인 최종 발표
Thank
you.
ICT 융합학부 / 2018045323 / 김교원
05.20.2025